## Slide 1: Vodní nádrž Kružberk
Eva Sobotíková, 2.L

## Slide 2
nachází se na řece Moravici blízko stejnojmenné obce
stavba betonové hráze trvala od roku 1948 do roku 1955
původním účelem bylo energetické využití, s ohledem na stále se zvyšující potřeby pitné vody v Ostravě a okolí bylo od původního záměru upuštěno
z tohoto důvodu jsou stanovena
v povodí pásma hygienické ochrany

## Slide 3
k nádrži náleží i zemní sypaná hráz ležící na pravém přítoku Lobník
účelem 19,6 metrů vysoké hráze je zachycování splavenin
vodní nádrž je známá také díky tomu, že se zde natáčel seriál Velké sedlo

## Slide 4
zásobárna pitné vody
platí zákaz plavání a jiných vodních sportů
od roku 1978 je ve vodní nádrži zakázán rybolov

## Slide 5: Základní údaje
zatopená plocha: 280 ha
délka záplavy: 9,0 km
výška hráze: 34,5 m
celkový objem nádrže: 35,5 mil. m3
zásobní objem nádrže: 24,6 mil. m3
retenční objem nádrže: 6,9 mil. m3
stálý objem: 4,0 mil. m3
počet turbín: 2
výkon: 2×100 kW

## Slide 6
tabulový uzávěr
segmentový uzávěr
zavzdušnění
injekční štola
břidlice
Příčný řez hrází

## Slide 7
k umožnění dodávky vody do úpravny v Podhradí slouží tlakový přivaděč délky 6,6 km o průměru 2,4 m
na jeho konci je kromě odběru na úpravnu špičková elektrárna s instalovaným výkonem 7 MW
doplňkově je také na nádrži vyráběna elektrická energie na dvou turbínách o výkonu 2×100 kW
významnou funkcí celé kaskády je povodňová ochrana
transformací povodňové vlny je snížena kulminace stoleté vody z 257 m3/s na 50 m3/s.